## Slide 1
3Ω
17 V
A3
V3

## Slide 2
3 Ω
5 Ω
7 Ω
11 Ω
13 Ω
17 V
V2
A3
V1
V3
A2
A1

## Slide 3
3 Ω
5 Ω
7 Ω
11 Ω
13 Ω
17 V
A1
A2
A3
V2
V3
V1

## Slide 4
3 Ω
5 Ω
13 Ω
17 V
A1
A3
V2
V1
18 Ω

## Slide 5
3 Ω
5 Ω
13 Ω
17 V
A1
A3
V2
V1
18 Ω

## Slide 6
3 Ω
5 Ω
17 V
A3
V2
7.5484 Ω

## Slide 7
3 Ω
5 Ω
17 V
A3
V2
7.5484 Ω
Now we can solve this series circuit:
Rtot = 3+7.5484+5 = 15.5484 Ω
I = V/R = 17/15.5484 = 1.0934A
So A3 = 1.09A
And V2 = IR = 1.0934*3 =
3.28 V
Finally, the voltage present across the subcircuit (the “7.5484 Ω” resistor) is IR
1.0934*7.5484 = 8.2531V

## Slide 8
8.2531 V
7.5484 Ω
This is the subcircuit now:

## Slide 9
8.2531 V
Which is really:
13 Ω
A1
A2
V3
V1
7 Ω
11 Ω

## Slide 10
8.2531 V
V1 is connected to the “battery” and reads 8.25 V, and the current in A1 is V/R = 8.2531/13 = .635 A
13 Ω
A1
A2
V3
V1
7 Ω
11 Ω

## Slide 11
8.2531 V
Finally we have this last series circuit:
A2
V3
7 Ω
11 Ω

## Slide 12
8.2531 V
Finally we have this last series circuit:
Rtot = 7 + 11 = 18 Ω
I = V/R = 8.2531/18 = .459A which is the reading on A2
V3 is IR = .459*11 = 5.04 V
A2
V3
7 Ω
11 Ω

## Slide 13
8.2531 V
Finally we have this last series circuit:
Rtot = 7 + 11 = 18 Ω
I = V/R = 8.2531/18 = .459A which is the reading on A2
V3 is IR = .459*11 = 5.04 V
Ta Daa!
A2
V3
7 Ω
11 Ω